## Slide 1
FCC再学習の『二機構』化と 機会条件付き無応答判定（学習機会の定義を刷新）
— 12分プレゼン版 / 社内 patent review —
• ★用語: 『旧定義』＝従来の学習機会（RSOC 80→20→80%の放電往復）／『新定義』＝実機の2機構（Type A・Type B）
• 実機のFCC再学習ロジックに合わせ『学習機会』を2機構で再定義した再解析
• Type A: 満充電→RSOC≤6%→満充電（深放電） / Type B: 充電中に60-80%通過→満充電（充電側）
• 結論: 両機構とも敵対的検証をパス → 発明は保存かつ二機構へ拡張
• 母集団 752ユーザー / 3,130,394サンプル。全て新規odファイルで再現・現行版は無変更
技術的特許性エビデンス（NOT a legal opinion）。先行技術は UNVERIFIED。特許化の粒度・範囲の最終判断は社内reviewer/弁理士。捏造（地上真実/介入/FW/因果結論）なし。
Notes: [目安 0:50]
本日は、燃料計が満充電容量FCCを再学習しなくなる『ゲージ凍結』の判定技術について、その学習機会の定義を実機ロジックに合わせて作り直した再解析、新定義をご報告します。結論から言うと、機会を深放電と充電側の2機構に直したところ、発明は壊れるどころか、むしろ二機構へと広がりました。全て新しいodファイルで再現し、現行版は一切変更していません。

## Slide 2
エグゼクティブサマリ
Summary
• 訂正: 学習機会を Type A(満充電→≤6%→満充電) と Type B(充電中60-80%通過→満充電) の2機構に再定義。END=満充電
• 是正: 実FCC更新の帰属率 72h=69% → 7日=86% → 主応答窓を 72h→168h に
• 核心: 敵対的な負の対照で 真応答 A0.637 / B0.368 / union0.359 が各nullを超える → 両機構とも本物の学習刺激
• 運用: FW確認 14→35・ゲージリセット 18→10（オフライン）/ FW_CORE 5→49（オンライン）
• 特許: 二機構化 + 充電側部分再学習の検出 + 機構別k較正 が新規性の核。5本柱(A2/A3/B/E/D)すべて成立
💡 『動くべき機会に動かなかった』監査を実機の2経路に合わせたら、発明はむしろ広がった。
技術的特許性エビデンス（NOT a legal opinion）。先行技術は UNVERIFIED。特許化の粒度・範囲の最終判断は社内reviewer/弁理士。捏造（地上真実/介入/FW/因果結論）なし。
Notes: [目安 1:10]
要点は5つです。1つ目、学習機会を実機どおり2機構に直しました。2つ目、実際のFCC更新の何割が機会で説明できるかを見ると72hでは69%、7日で86%。つまり再学習は72hより遅れて起きるので、応答窓を168hに是正しました。3つ目、敵対的な負の対照で両機構とも本物の刺激だと確認。特に疑わしかった充電側も合格です。4つ目、運用ではFW確認が増えゲージリセットが減る方向へ。5つ目、特許はむしろ二機構へ広がります。

## Slide 3
問題 — ゲージ凍結と、FCC再学習の2機構
Part1
• SoH健全性表示を駆動するFCCが長期間更新されない『ゲージ凍結』。752台中114台(15.2%)が凍結、うち70台は使用で説明不能
• 静的検査では『浅い使い方で正常』『要再較正』『FW/HW起因』を区別できない
• ★本質: そもそも『どういう時に再学習するか』を実機どおり定義しないと全てが崩れる
• 実機の再学習は2経路 — Type A(満充電→深放電≤6%→満充電) と Type B(充電中に60-80%を通過して満充電)
💡 凍結の結果は同じでも再学習のきっかけは2種類。旧定義は片方(放電往復)しか見ていなかった。
技術的特許性エビデンス（NOT a legal opinion）。先行技術は UNVERIFIED。特許化の粒度・範囲の最終判断は社内reviewer/弁理士。捏造（地上真実/介入/FW/因果結論）なし。
Notes: [目安 1:00]
そもそもの問題です。電池の健全性表示は燃料計チップが学習したFCCに依存しますが、これが長期間更新されない凍結が752台中114台で起きています。静的検査では原因を区別できません。本質的なのは、そもそも燃料計がどういう時にFCCを計り直すのか、を実機どおりに定義しないと、監査全体が的外れになる、という点です。実機の再学習は、深放電のフルサイクルと、充電側の部分再学習、の2経路です。

## Slide 4
失敗した予測 → 発想の転換
Part1
• 教師あり予測(公平比較 obs≥180d): AUC 0.535/0.540 — ほぼコイン投げ
• 規範ML(FCC履歴除外): AUC 0.5584 — near-random。最重要 min_rsoc は『深放電ほど凍結』の反usage交絡
• → 発想転換: 『凍結を当てる』のではなく『再学習の機会に実際に応答したかを機械的に監査する』(決定論カウンタ)
💡 壊れそうかをAIに予言させるのは失敗。『チャンスに応えたか』を出席簿のように数える方式に切り替えた。
技術的特許性エビデンス（NOT a legal opinion）。先行技術は UNVERIFIED。特許化の粒度・範囲の最終判断は社内reviewer/弁理士。捏造（地上真実/介入/FW/因果結論）なし。
Notes: [目安 0:45]
最初は凍結を予測しようとしましたが、公平に比べるとAUCは0.54、ほぼコイン投げでした。最重要特徴は『深く放電するほど凍結する』という、直感と逆の交絡です。そこで発想を転換し、壊れそうかを予言するのではなく、再学習の機会に実際に応答したかを、決定論的なカウンタで、出席簿のように数える監査方式に切り替えました。ここが技術の核です。

## Slide 5
★機会定義の訂正 — 実機の2機構へ
Part1
• 左 Type A: 満充電→RSOC≤6%→満充電（深放電フルサイクル）
• 右 Type B: 充電中に60-80%帯を通過して満充電（深放電不要）
• 両者とも END=満充電到達
• 旧定義 primary 11,342機会を完全再現(手法検証)
• 新定義: Type A 3,913 / Type B 34,578（放電bandの約3倍）
💡 実機どおりに定義し直すと監査できる機会が倍増し、充電側(Type B)が主役になる。
技術的特許性エビデンス（NOT a legal opinion）。先行技術は UNVERIFIED。特許化の粒度・範囲の最終判断は社内reviewer/弁理士。捏造（地上真実/介入/FW/因果結論）なし。
Notes: [目安 1:05]
ここが今回の訂正の核心です。旧定義はRSOC80→20→80の放電往復を機会としていましたが、実機の再学習はこの2経路です。左のType Aは満充電から6%以下まで深く放電して再び満充電、右のType Bは充電中にRSOCが60から80%の帯を通過して満充電に至る、深放電を伴わない部分再学習。どちらも満充電到達で完了します。この定義で数えると、旧手法を完全再現しつつ、監査できる機会が倍増し、特に充電側が非常に多いことが分かりました。

## Slide 6
手法 — END起点168h窓の無応答監査
Part1
• 入力: RSOC / FCC / cycleCount / chargeStatus / 時刻 のみ（HW識別子は不使用・機種非依存）
• 1) 機会抽出(Type A/B) 2) END後168h窓で有効ステップ≥50mWhを監査 3) censored除外 4) 二分岐(機構別k A=3/B=5) 5) 有界保持台帳
• 応答は responded / no_response(窓を全観測して無し) / censored(観測途中終了→保留、無応答に数えない)
• ★窓は72h→168hに是正（次スライドの帰属分析が根拠）
💡 満充電の後に計り直したかを、深放電と充電側の両方について、欠測に騙されず数える。
技術的特許性エビデンス（NOT a legal opinion）。先行技術は UNVERIFIED。特許化の粒度・範囲の最終判断は社内reviewer/弁理士。捏造（地上真実/介入/FW/因果結論）なし。
Notes: [目安 0:55]
手法です。使うのはRSOC、FCC、サイクル、充電状態、時刻だけで、機種名などのHW識別子は使いません。機会を抽出し、満充電ENDの後168時間の窓で、FCCが50mWh以上の有効なステップを出したかを監査します。観測が途中で切れた場合はcensoredとして保留し、無応答には数えません。ここが欠測に騙されない肝です。機会が反復するのに無応答ならFW確認、機会が皆無ならゲージ較正へ二分岐します。

## Slide 7
なぜ168hか — 再学習レイテンシは72hより長い
Part1
• 実FCC更新のうち機会で説明できる割合
• 72h = 69%
• 7日(168h) = 86%
• 14日 = 91%
• → 主応答窓を 72h→168h に是正
💡 ゲージは満充電の数日後にFCCを書くことが多い。72h窓は本物の応答を過小評価していた。
技術的特許性エビデンス（NOT a legal opinion）。先行技術は UNVERIFIED。特許化の粒度・範囲の最終判断は社内reviewer/弁理士。捏造（地上真実/介入/FW/因果結論）なし。
Notes: [目安 0:50]
168時間という窓の根拠です。実際に起きたFCC更新のうち、直前に機会があったものの割合を、窓の幅ごとに見ると、72時間では69%しか説明できませんが、7日で86%、14日で91%に達します。つまりゲージは満充電の数日後にFCCを書くことが多く、旧来の72時間窓では本物の応答を取りこぼし、無応答を過大に数えていました。実機のレイテンシに合う168時間を主窓に採用しました。

## Slide 8
実フリート結果 — トリアージがFW側へ
Part1
• オフライン: FW確認 14→35 / ゲージ 18→10
• オンライン9段:
• FW_CORE 5→49 / FW_WATCH 43→99
• GAUGE_CORE 4→0 / NORMAL 183→41
• 状態繰越の検出増 +29→+73
💡 充電側機会が遍在するため『機会不足→ゲージ』が消え、信号はFW側へ集中する。
技術的特許性エビデンス（NOT a legal opinion）。先行技術は UNVERIFIED。特許化の粒度・範囲の最終判断は社内reviewer/弁理士。捏造（地上真実/介入/FW/因果結論）なし。
Notes: [目安 0:55]
実フリート752台での結果です。全履歴のオフライン監査では、FW確認が14から35に増え、ゲージリセットが18から10に減りました。30日オンライン運用版ではさらに顕著で、FWコアが5から49、ゲージコアは4からゼロになりました。充電側の機会がほぼ毎窓あるため、機会が皆無という状況がほぼ無くなり、信号がFW側に集中する、という定性的なシフトが起きます。なお、この集中には累積閾値の副作用もあり、後で正直に開示します。

## Slide 9
根拠 — 5本柱スコアボード（旧定義 → 新定義）
根拠
柱 | 旧定義 | 新定義 | 判定
A2 負の対照 | 0.39 vs 0.25 | A0.637/B0.368/union0.359 各null外 | ✅ 両機構本物
A3 END汚染 | 0.0 | 0.0 両機構 (Type B重複帰属0.65) | ✅ END無汚染
B 応答ハザード | 0.39 vs 0.29 | 真CIF>>pseudo 分離72h→168h増大 | ✅ 168h裏付け
E 欠測 | 643→4.1 | union 204→5.0 (~40x) | ✅ IC6
D 保持 | 1.0/0/0.0417 | 1.0/0/0.0417 @168h・W30d | ✅ IC5
💡 5本柱すべて修正定義下でも成立。発明は保存され、むしろ二機構へ拡張された。
技術的特許性エビデンス（NOT a legal opinion）。先行技術は UNVERIFIED。特許化の粒度・範囲の最終判断は社内reviewer/弁理士。捏造（地上真実/介入/FW/因果結論）なし。
Notes: [目安 1:05]
技術効果の根拠は、proxyラベルに依存しない5本柱で独立に検証しています。A2の負の対照は次で詳しく述べます。A3はEND起点の汚染がゼロという構造的性質、Bは応答ハザードで本物の機会の方がpseudoより応答が早く多い、Eは欠測を注入しても提案検出器は誤無応答を約40分の1に抑える、Dは30日保持でも永続台帳で全履歴と同じ結論、容量はわずか4.2%。全て新定義でも成立しました。

## Slide 10
★核心の実証 — A2 負の対照（両機構とも本物）
根拠
• 真応答が各機構『自分専用のnull』を超える
• Type A 0.637 / Type B 0.368 / union 0.359
• 各4/4でnull外・4/4方向一致 → SUPPORTED
• ★Type Bは72h(0.265≈旧null)→168hで0.368
• = 充電側は背景充電でなく本物の刺激
💡 プラセボ(ニセ機会)では効かず本物の機会でだけ効く。充電側Type Bも本物だと確定。
技術的特許性エビデンス（NOT a legal opinion）。先行技術は UNVERIFIED。特許化の粒度・範囲の最終判断は社内reviewer/弁理士。捏造（地上真実/介入/FW/因果結論）なし。
Notes: [目安 1:05]
最も重要な実証です。機会と応答の対応を4通りに壊したニセ機会を作り、本物の応答確率がその『自分専用のヌル分布』を超えるかを見ます。Type Aは0.637、Type Bは0.368、unionは0.359で、いずれも4つの対照すべてでヌルの外にあります。特に注目は充電側のType Bで、72時間では0.265とほぼヌル並みでしたが、168時間で0.368に上がり、自分専用のヌルを明確に超えます。つまり充電側は単なる背景充電ではなく、本物の学習刺激だと確定しました。

## Slide 11
特許候補（二機構へ拡張）
Part2
特許候補 | 技術エビデンス | 新規性リスク
① 機会条件付き無応答監査（★二機構） | STRONG | MEDIUM-HIGH
└ 充電側部分再学習の検出（深放電不要） | STRONG | MEDIUM(要調査)
② デュアルトラック非対称リセット | STRONG | HIGH(着想日依存)
③ 有界保持の因果証拠台帳(168h再確認) | STRONG | MEDIUM-HIGH
• 新規性の核: 深放電を伴わない『充電側部分再学習の無応答検出』＋『2機構を満充電ENDで統合』＋機構別k・168h窓
• 先行技術(UNVERIFIED)は充電側部分再学習の無応答監査を教示しない（TI Impedance-Track は機会=qualified discharge が前提）
💡 『技術が強い』と『特許が取れる』は別軸。新定義で『充電側検出』という新規性の核が新たに加わった。
技術的特許性エビデンス（NOT a legal opinion）。先行技術は UNVERIFIED。特許化の粒度・範囲の最終判断は社内reviewer/弁理士。捏造（地上真実/介入/FW/因果結論）なし。
Notes: [目安 1:00]
特許面です。技術エビデンスの強さと、新規性リスクは別の軸として扱います。候補①の機会条件付き無応答監査が二機構へ拡張され、その中に、深放電を伴わない充電側部分再学習の検出という、新しい新規性の核が生まれました。既知の先行技術、例えばTIのImpedance Trackは、機会を深い放電サイクルと前提しており、充電側の部分再学習の無応答監査は教えていません。ただし全て未検証で、正式な特許性調査が必要です。

## Slide 12
正直な開示 — 弱点と残課題
開示
• Type B 重複帰属 0.65: 密な168h窓が重なり1ステップが複数エピソードに帰属。union dedupは機構間のみ緩和 → first-step-only帰属で対処
• オンライン累積k: NORMAL 183→41に崩壊。Type Bのhealthy応答0.45で累積無応答が貯まる。offline tail-scoped FW=35が保守的 → 改善余地
• 残差~9%: 14日でも未説明のFCC更新(中央値260mWh)。第3経路 or 満充電END取りこぼし(conservationモード・寝過ごし, 46人はRSOC≥99未到達)
• charge-termination NOT AVAILABLE（END代理）/ proxyラベルは地上真実でない / 先行技術UNVERIFIED / 法的結論なし
💡 強い結果ほど弱点を明示する。3つの課題はクレーム設計と追加検証で対処する。
技術的特許性エビデンス（NOT a legal opinion）。先行技術は UNVERIFIED。特許化の粒度・範囲の最終判断は社内reviewer/弁理士。捏造（地上真実/介入/FW/因果結論）なし。
Notes: [目安 1:00]
正直な開示です。3つの弱点があります。1つ目、Type Bは窓が密に重なるため、1つの再学習ステップが複数のエピソードに重複帰属する率が0.65あります。first-step-only帰属で対処予定です。2つ目、オンラインの累積閾値の副作用で、正常判定が183から41に崩れています。オフラインのtail-scoped版の方が保守的です。3つ目、14日でも約9%のFCC更新が未説明で、第3の経路か満充電の取りこぼしの可能性があります。これらは今後の課題です。

## Slide 13
まとめ & reviewerへの依頼
まとめ
• 機会定義を実機の2機構(深放電/充電側)に是正し、応答窓を168hに。両機構とも敵対的検証をパス
• 発明は保存され、むしろ『二機構＋充電側検出＋機構別k』へ拡張。5本柱すべて成立
• 運用はFW確認拡大・ゲージリセット縮小へ。全て新規odファイルで再現・現行版は無変更
reviewerへの依頼:
• (1) 二機構クレームの粒度・範囲の判断 (2) 充電側部分再学習検出の新規性/先行技術調査の発注
• (3) 候補②の着想日・公開有無の確認 (4) Type B重複帰属・online累積kのクレーム上の扱い
💡 実機どおりに作り直したら発明はむしろ広がった。次は新規性(充電側検出)の正式調査がreviewerへの問い。
技術的特許性エビデンス（NOT a legal opinion）。先行技術は UNVERIFIED。特許化の粒度・範囲の最終判断は社内reviewer/弁理士。捏造（地上真実/介入/FW/因果結論）なし。
Notes: [目安 0:55]
まとめます。学習機会を実機の2機構に是正し、応答窓を168時間にしたところ、両機構とも敵対的な検証をパスし、発明は保存されるどころか、二機構への拡張と、充電側検出という新規性を得ました。運用はFW確認が広がる方向です。reviewerの皆様への依頼は4点。二機構クレームの設計、充電側検出の新規性調査の発注、候補②の着想日確認、そして開示した弱点のクレーム上の扱いです。以上です。